Министерство образования и науки Российской Федерации

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н.ТУПОЛЕВА

Кафедра Автоматики и управления

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Ректор КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева ____________ Гильмутдинов А.Х. "____" ____________ 2013 г. |

ТЕСТЫ

по дисциплине ОПД.Ф.07 «Основы автоматического управления» для специальности 200103 "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы" в рамках «Развития электронных технологий для использования ЭОС и технологий дистанционного обучения»

Казань  2013

Вопросы к первому модулю - Линейные системы автоматического управления

Выбрать один ответ из четырех.

<br> Отличие систем стабилизации и слежения заключается:

в объекте управления;

в обратной связи;

*в типах задающего воздействия и регулируемой координаты;

в исполнительных механизмах.

<br> Одна из причин недопустимости линеаризации нелинейных дифференциальных уравнений -

малые отклонения от номинального режима;

*нелинейность не раскладывается в ряд Тейлора по степеням отклонений;

нелинейность содержится в объекте управления;

нелинейность является функцией координат и времени.

<br>Теория автоматического управления – это

часть физики;

часть математики;

*часть кибернетики;

часть электронного приборостроения.

<br>Управлением называется:

осуществление различных технологических и производственных процессов;

*создание условий, обеспечивающих требуемое протекание процесса;

поддержание регулируемой величины на постоянном уровне;

достижение определённой цели.

<br> Объект управления - это

техническое устройство, входящее в состав регулятора;

*агрегат, машина, аппарат, комплекс машин или аппаратов, в которых протекает процесс, подлежащий управлению;

часть системы управления, формирующая сигнал обратной связи;

устройство, формирующее управляющий сигнал.

<br>Процесс управления – это

получение информации о цели управления;

анализ полученной информации;

исполнение принятого решения;

*получение информации о цели управления, получение информации о результатах управления, анализ полученной информации для принятия решения и исполнения принятого решения.

<br>Автоматическим управлением называется:

управление человека объектом  с помощью систем автоматического сбора данных;

*управление объектом без участия человека;

управление, при котором человек решает более сложные, нестандартные задачи,  а автоматы решают простые, стандартные задачи и обеспечивают человека информацией;

управление, при котором часть задач решают автоматы.

<br>Переменные, характеризующие состояние объекта управления, по которым ведётся управление, называются:

*управляемыми переменными;

параметрами состояния;

входными сигналами;

управляющими воздействиями.

<br>Внешнее воздействие, определяющее требуемый закон изменения управляемой величины, называется

управляющим воздействием;

*задающим воздействием;

возмущающим воздействием;

законом управления.

<br>Укажите одну из задач, решаемых САУ

задача программирования управления;

задача исследования устойчивости;

*задача программного управления;

задача анализа процессов управления.

<br>По характеру внутренних динамических процессов САУ может быть:

системой стабилизации;

системой слежения;

*линейной или нелинейной, непрерывной или дискретной;

одномерной или многомерной системой.

<br>Метод изоклин предназначен:

*для построения переходных процессов;

для построения фазовых траекторий и портретов;

для определения динамической ошибки;

для определения статической ошибки.

<br>К адаптивным САУ относятся:

- все системы стабилизации и слежения;

+ все экстремальные, самонастраивающиеся и самоорганизующиеся системы;

- все системы программного управления;

- все многомерные САУ.

<br>Назовите один из прямых показателей качества процессов управления на типовые воздействия.

интеграл от квадрата ошибки;

*время переходного процесса;

среднеквадратическая ошибка;

интеграл от модуля ошибки.

<br>Функциональные элементы САУ:

*динамические звенья;

передаточные функции;

задающее устройство, управляющее устройство, объект управления;

обратные связи.

<br>Формы записи линеаризованных уравнений динамических звеньев.

алгебраические уравнения;

*дифференциальные уравнения;

дифференциальные уравнения с единичным коэффициентом при выходной координате и передаточные функции;

системы дифференциальных уравнений в нормальном виде.

<br>Передаточной функцией динамического звена называется:

дифференциальное уравнение при замене символов дифференцирования на комплексное число преобразования Лапласа;

*отношение изображения выходного сигнала к изображению входного при нулевых начальных условиях;

произведение всех коэффициентов усиления системы;

отношение коэффициента усиления к постоянной времени.

<br>Динамическое звено определяется:

физической природой элемента САУ;

назначением элемента в САУ;

*типом уравнения элемента САУ независимо от его физической природы;

значениями коэффициентов передач и постоянных времени.

<br>Статические характеристики динамических звеньев определяются:

установившимися значениями выходных координат динамических звеньев;

значениями коэффициентов усиления системы;

+ установившимися значениями входной и выходной координат;

отношением передаточной функции одного динамического звена к передаточной функции другого.

<br>Временными характеристиками динамических звеньев являются:

*постоянные времени;

время переходного процесса для динамического звена;

реакции динамического звена на единичные ступенчатое и импульсное воздействия при нулевых    начальных условиях;

-  ступенчатое и импульсное воздействия.

<br>Что можно определить по известной частотной передаточной функции (по АФХ) динамического звена?

амплитуду, частоту и фазу входного сигнала динамического звена;

амплитуду и фазу входного сигнала динамического звена;

*амплитуду и фазу выходного гармонического сигнала при известной амплитуде и частоте входного;

частоту  входного гармонического сигнала динамического звена.

<br>Какие из перечисленных ниже динамических звеньев относятся к статическому типу?

изодромное, форсирующее;

интегрирующее, интегрирующее с замедлением;

*безинерционное, апериодическое (инерционное), колебательное, консервативное;

дифференцирующее, дифференцирующее с замедлением.

<br>Для существования автоколебаний необходимо, чтобы:

линейная часть системы была асимптотически устойчивой;

линейная часть системы была фильтром низких частот;

*линейная часть системы была неустойчивой;

степень числителя передаточной функции линейной части была выше степени знаменателя.

<br>Преобразования структурных схем САУ подразумевают:

замену одних дифференциальных и алгебраических уравнений другими;

замену передаточных функций динамических звеньев на другие;

*замену контуров с последовательным и параллельным соединениями и с обратной связью эквивалентными передаточными функциями, перенос точек ветвления и суммирования;

сокращение скобок в числителях и знаменателях произведений передаточных функций.

<br>Как определить статизм-астатизм САУ?

по числу колебаний за время переходного процесса;

*по значению установившейся ошибки;

по величине перерегулирования;

по типу и точке приложения воздействия.

<br>Какие из перечисленных ниже динамических звеньев относятся к интегрирующему типу?

колебательное;

*изодромное

форсирующее;

консервативное.

<br>Чем определяется порядок астатизма САУ?

точкой приложения внешнего воздействия;

типом внешних воздействий;

*числом интеграторов в контуре САУ и точкой  и типом приложения внешних воздействий;

числом дифференцирующих устройств в обратной связи.

<br>В каких случаях дифференциальные уравнения САУ приводят к нормальному виду?

если необходимо исследовать устойчивость САУ;

*если требуется проинтегрировать систему на ЦВМ или применить современные методы анализа и синтеза САУ;

если требуется определить параметры САУ;

если требуется найти последующую коррекцию методом ЛАХ.

<br>Какими условиями  пользуются при исследовании устойчивости периодических колебаний?

*необходимыми и достаточными;

достаточными;

необходимыми;

исследование проводится по результатам экспериментального моделирования.

<br>Для асимптотической устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы все главные диагональные миноры матрицы Гурвица были:

*строго положительными;

имели нулевые значения;

строго отрицательными;

не равнялись нулю.

<br>Какие из перечисленных ниже динамических звеньев относятся к дифференцирующему типу?

апериодическое;

изодромное;

*форсирующее;

консервативное.

<br>Линейная система неустойчива, если коэффициенты характеристического уравнения:

все являются  отрицательными;

*хотя бы один (при является  отрицательным;

все являются  положительными;

такие, что имеются  нулевые корни.

<br>Для устойчивости периодических колебаний коэффициент  САУ на малом участке изменения  частоты при увеличении амплитуды должен быть:

больше единицы;

равен нулю;

*меньше единицы;

больше коэффициента усиления линейной части системы.

<br>Линейная система неустойчива, если:

коэффициенты характеристического уравнения являются отрицательными;

все корни характеристического уравнения являются левыми;

*хотя бы один из корней характеристического уравнения имеет положительную вещественную часть;

хотя бы один из корней характеристического уравнения имеет отрицательную вещественную часть.

<br>Для асимптотической  устойчивости  линейной системы  необходимо и достаточно, чтобы в области положительности ЛАХ число пересечений фазовой характеристикой оси -180сверху вниз было:

на  меньше числа пересечений снизу вверх;

*на  больше числа пересечений снизу вверх;

на  меньше числа пересечений снизу вверх;

на  больше числа пересечений снизу вверх.

<br>Метод - разбиения  по одному параметру позволяет выделить:

область устойчивости;

область распределения правых корней характеристического уравнения;

*область претендент на устойчивость;

область распределения левых корней.

<br>Для асимптотической устойчивости линейной непрерывной системы необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения имели:

положительную вещественную часть;

*отрицательную вещественную часть;

нулевую мнимую часть;

были по модулю меньше единицы.

<br>Для асимптотической устойчивости линейной системы порядка  необходимо и достаточно, чтобы вектор кривой Михайлова при изменении частоты от нуля до бесконечности повернулся (нигде не обращаясь в ноль) на угол:

по часовой стрелке;

по часовой стрелке;

*против часовой стрелки;

против часовой стрелки.

Вопросы ко  второму модулю - Импульсные и нелинейные системы автоматического управления

Выбрать один ответ из четырех.

<br>Особенность фазовых портретов нелинейных систем по сравнению с линейными системами

все фазовые траектории сходятся в начале координат;

все фазовые траектории выходят из начала координат;

*число точек равновесия может быть больше единицы;

большое число пересечений фазовых траекторий.

<br>Укажите название точки равновесия при мнимых корнях

типа «узел»;

типа «седло»;

*типа «центр»;

типа «фокус».

<br>У автоколебаний при симметричной нелинейности будет нулевое смещение, если:

в объекте управления содержится интегратор;

*в объекте управления содержится дифференцирующее звено;

в регуляторе содержится интегратор;

в регуляторе содержится дифференцирующее звено.

<br>Коэффициенты гармонической линеаризации зависят:

от устойчивости  линейной части САУ;

от частоты автоколебаний;

*от амплитуды и смещения автоколебаний;

от степеней числителя и знаменателя линейной части САУ.

<br>Комплексный гармонический коэффициент усиления находится для определения:

передаточной функции линейной части;

типа нелинейности;

*параметров и устойчивости периодических колебаний;

устойчивости линейной части системы.

<br>Когда автоколебания имеют нулевое смещение?

*если нелинейная характеристика является симметричной;

если нелинейная характеристика является несимметричной;

если при симметричной нелинейности либо в регуляторе имеется интегратор, либо отсутствует постоянное внешнее возмущение;

когда линейная часть системы является устойчивой.

<br>Для асимптотической устойчивости нулевого решения нелинейной системы:

необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения системы первого приближения не имели нулевых вещественных частей;

достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения системы первого приближения имели отрицательные вещественные части;

*необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения системы первого приближения имели отрицательную вещественную часть;

достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения системы первого приближения имели строго положительные вещественные части.

<br>По пересечению каких кривых можно определить устойчивость периодических колебаний?

по АФХ линейной части и нелинейной характеристике;

*по АФХ линейной части и обратной передаточной функции нелинейной характеристики;

по амплитудной характеристике линейной части и нелинейной характеристике;

по амплитудной характеристике линейной части и обратной передаточной функции нелинейной характеристики.

<br>Определения устойчивости и асимптотической устойчивости относятся:

ко всем решениям нелинейной системы;

к невозмущенному движению, соответствующему нулевому решению системы возмущенного движения;

*к возмущенному движению системы в отклонениях от невозмущенного движения;

ко всем решениям  исходной полной системы.

<br>Теоремы первого метода Ляпунова дают:

достаточные условия устойчивости линейных систем;

необходимые и достаточные условия устойчивости и неустойчивости линейных систем;

*достаточные условия асимптотической  устойчивости и неустойчивости невозмущенного движения нелинейной системы;

достаточные условия асимптотической устойчивости и неустойчивости линейных систем.

<br>Необходимое и достаточное условие устойчивости дискретных систем:

все корни характеристического уравнения должны быть левыми;

все корни характеристического уравнения должны быть правыми;

*все корни характеристического уравнения должны быть по модулю меньше единицы;

все корни характеристического уравнения должны быть по модулю больше единицы.

<br>Математический аппарат, применяемый при исследовании линейных импульсных САУ использует:

обыкновенные дифференциальные уравнения;

*уравнения в конечных разностях;

системы линейных дифференциальных уравнений;

нелинейные дифференциальные уравнения.

<br>Перечислите основные этапы синтеза последовательного корректирующего устройства  в линейных САУ.

нахождение передаточных функций элементов и замкнутой САУ,  нахождение элементов корректирующей цепи;

определение коэффициента усиления, построение желаемой ЛАХ, нахождение элементов корректирующей цепи;

*нахождение передаточной функции последовательной коррекции, нахождение элементов корректирующей цепи;

определение желаемой ЛАХ и коэффициента усиления, нахождение элементов корректирующей цепи.

<br>Аналогом первой  производной непрерывной функции для решётчатой функции служит:

вторая обратная разность;

*первая прямая разность;

третья обратная разность;

третья прямая разность.

<br>Условием устойчивости для импульсных систем является:

отрицательность вещественных частей корней характеристического уравнения;

все корни характеристического уравнения должны лежать снаружи круга радиуса 1 на комплексной плоскости;

*все корни характеристического уравнения должны лежать внутри круга радиуса 1 на комплексной плоскости;

если хотя бы один корень характеристического уравнения имеет  отрицательную вещественную часть.

<br>Системы с цифровыми вычислительными машинами относятся:

к непрерывным линейным САУ;

к нелинейным САУ;

*к импульсным САУ;

к комбинированным системам.

<br>К нелинейным системам относятся:

системы, все элементы которых нелинейны;

*системы, в состав которых входит хотя бы один нелинейный элемент;

системы, все элементы которых обладают однозначными нелинейными характеристиками;

системы, содержащие релейный элемент.

<br>Фазовым пространством называется:

*многомерное пространство, по координатным осям которого откладываются значения какой-либо переменной и её производные;

пространство, отражающее фазы входных и выходных сигналов;

пространство, обозначаемое с помощью фазовой плоскости;

пространство, отражающее фазовые сдвиги выходных величин.

<br>Фазовый метод позволяет:

анализировать качество переходных процессов в линейных САУ;

*анализировать процессы, происходящие в нелинейных САУ;

определить устойчивость систем;

определить период выходных колебаний системы.

<br>Метод гармонической линеаризации заключается:

в замене реальной нелинейной характеристики приближённой линейной зависимостью, определяемой первыми членами разложения в ряд Тейлора;

*в замене нелинейного элемента линейным, имеющим эквивалентную передаточную характеристику;

в разложении сложного выходного сигнала на ряд гармонических составляющих;

в замене действительной зависимости между входом и выходом нелинейного элемента приближённой линейной зависимостью.

<br>К оптимальным САУ относятся:

системы управления, обладающие оптимальным управляющим устройством;

системы, удовлетворяющие требованиям к качеству САУ и условиями её работы;

*системы, обеспечивающие качество системы управления в соответствии с заданным критерием оптимальности;

системы, имеющие оптимальную стоимость реализации.

<br>Экстремальными системами называют:

*системы, которые в процессе работы автоматически отыскивают такие управляющие воздействия на входе управляемого объекта, при которых обеспечивается непрерывное поддержание качества системы вблизи его экстремального значения;

системы, работающие в экстремальных условиях;

системы, поддерживающие экстремальной значение выходной величины;

системы, обладающие экстремальными характеристиками по условиям качества.

<br>Условия существования скользящего режима в системах с переменной структурой?

условия переключений структур с конечной частотой;

*условия встречного движения фазовых траекторий в малой окрестности поверхности скольжения с двух ее сторон;

условия попадания  фазовых траекторий в малую окрестность поверхности переключений структур;

задание поверхности переключений структур.

<br>Метод, применяемый при выводе уравнений скользящего режима, предполагает:

нулевое значение функции переключений структур;

*нулевое значение производной функции переключений структур;

нулевые значения функции переключений структур и ее производной по времени;

нулевое значение второй производной функции переключений.

<br>Какие условия применяются для нахождения управления, приводящего систему в скользящий режим?

условие равенства нулю функции переключений структур;

*условия существования скользящего режима и условия попадания на поверхность скольжения;

условия инвариантности скольжения к неопределенным возмущениям;

условия попадания фазовых траекторий  на поверхность скольжения.

<br>Условия инвариантности скользящих режимов к вектору неопределенных возмущений.

постоянство неопределенных возмущений на переходных процессах;

*отсутствие ограничений на значения составляющих управления;

линейная зависимость вектора неопределенных возмущений от столбцов матрицы входа управления в рассматриваемую систему дифференциальных уравнений;

линейная зависимость вектора состояния системы и вектора неопределенных возмущений.

<br>Для существования автоколебаний необходимо, чтобы:

линейная часть системы была асимптотически устойчивой;

*линейная часть системы была фильтром низких частот;

линейная часть системы была неустойчивой;

степень числителя передаточной функции линейной части была выше степени знаменателя.

<br>Комплексный гармонический коэффициент усиления находится для определения:

передаточной функции линейной части;

типа нелинейности;

*параметров и устойчивости периодических колебаний;

устойчивости линейной части системы.

<br>Определения устойчивости и асимптотической устойчивости относятся:

ко всем решениям нелинейной системы;

к невозмущенному движению, соответствующему нулевому решению системы возмущенного движения;

*к возмущенному движению системы в отклонениях от невозмущенного движения;

ко всем решениям  исходной полной системы.

<br>Теоремы первого метода Ляпунова дают:

достаточные условия устойчивости линейных систем;

необходимые и достаточные условия устойчивости и неустойчивости линейных систем;

достаточные условия асимптотической  устойчивости и неустойчивости невозмущенного движения нелинейной системы;

*достаточные условия асимптотической устойчивости и неустойчивости линейных систем.

Модуль 3 – итоговый, содержит вопросы 1 и 2 модуля.

Разработал                                                                                           Колчин А.В.